## Slide 2
THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ
Đo hiển thị, cảnh báo nhiệt độ
GROUP
GVHD : TS Nguyen Dai Duong

## Slide 3: NỘI DUNG CHÍNH
TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU LINH KIỆN
KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
MÔ TẢ PHẦN CỨNG BẰNG NGÔN NGỮ VHDL
1
2
3

## Slide 4: 1. TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU LINH KIỆN
1.1 TỔNG QUAN VỀ YÊU CẦU BTL
Digital System
Module thu thập dữ liệu
Module xử lý dữ liệu
Module truyền thông
=> Yêu cầu thiết kế hệ thống đọc cảm biến Analog bằng ADC – giao tiếp FPGA xử lý dữ liệu – Truyền thông bằng giao thức UART + hiển thị
Có những ứng dụng yêu cầu xử lý song song nhiều chiều một lượng dữ liệu lớn

## Slide 5: 1. TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU LINH KIỆN
1.2 GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ VHDL VÀ CÔNG NGHỆ FPGA
Field-programmable gate array (FPGA) là một loại mạch tích hợp cỡ lớn dùng cấu trúc mảng phần tử logic mà người dùng có thể lập trình được. Vi mạch FPGA được cấu thành từ các bộ phận:
Các khối logic cơ bản lập trình được (logic block)
Hệ thống mạch liên kết lập trình được
Khối vào/ra (IO Pads)
Phần tử thiết kế sẵn khác như DSP slice, RAM, ROM, nhân vi xử lý...
Ưu điểm FPGA :
- Giảm thời gian thiết kế phần cứng,
- Khả năng độc lập với các nhà sản xuất và cung cấp linh kiện,
- Khả năng tái sử dụng cao,
- Giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường

## Slide 6: 1. TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU LINH KIỆN
1.2 GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ VHDL VÀ CÔNG NGHỆ FPGA
VHDL là một ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) được sử dụng để mô tả một hệ thống thiết kế logic
VHDL viết tắt của VHSIC Hardware Description Language. VHSIC là viết tắt của Very High Speed Integrated Circuit
Ngoài VHDL, hiện nay nhiều ngôn ngữ mô tả phần cứng khác thông dụng như Verilog HDL, System Verilog,… tuy nhiên VHDL vẫn là ngôn ngữ tối ưu nhất để học tập và nghiên cứu

## Slide 7: 1. TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU LINH KIỆN
1.3. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN VÀ CÁC LINH KIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG
Kit FPGA DE2-70
Kit FPGA DE2-70 là một phiên bản cụ thể của kit DE2 của hãng Altera (nay là Intel). Thông số kỹ thuật chính của kit DE2-70:
FPGA: Kit DE2-70 sử dụng chip FPGA Cyclone II EP2C70F896C6 của Altera. Chip FPGA này có 70,000 logic elements (LEs), 4,608 kilobits of embedded memory, và 288 multipliers.
Bộ nhớ: Kit DE2-70 đi kèm với 8 megabytes (64 megabits) bộ nhớ SDRAM, 512 kilobytes (4 megabits) bộ nhớ flash và 4 kilobytes bộ nhớ EEPROM.
Giao tiếp: Kit DE2-70 hỗ trợ nhiều giao tiếp và kết nối, bao gồm:
+ 2 cổng VGA cho hiển thị đồ họa.
+ 4 cổng RS-232 cho giao tiếp nối tiếp.
+ 4 cổng USB 2.0 cho kết nối với máy tính.
+ 1 cổng Ethernet 10/100 Mbps cho mạng.
+ 1 cổng âm thanh stereo và đầu vào/đầu ra âm thanh line-in/line-out.

## Slide 8: 1. TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU LINH KIỆN
1.3. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN VÀ CÁC LINH KIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG
    ADC 0808
- Độ phân giải: 8-bit, dải số từ0 đến 255.
- Số kênh: 7 kênh ADC – tại mỗi thời điểm sử dụng 1 kênh
Dải đầu vào: Analog từ 0V đến Vref, với Vref được cung cấp từ bên ngoài. Dải digital từ 0-256
Giao tiếp: Sử dụng giao tiếp đồng bộ 8-bit,
Tốc độ chuyển đổi: Tối đa 640 kSPS (kí tự trên giây)
Điện áp hoạt động: 4.5V đến 6.3V.

## Slide 9: 1. TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU LINH KIỆN
1.3. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN VÀ CÁC LINH KIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG
    Cảm biến LM35
- Điện áp hoạt động: Điện áp đầu vào từ 4V đến 30V.
- Độ chính xác: Độ chính xác của LM35 là ±0.5°C trong khoảng nhiệt độ từ -55°C đến +150°C.
- Độ phân giải: LM35 có độ phân giải 10mV/°C, nghĩa là mỗi đơn vị tăng 10mV tương ứng với 1 độ Celsius.
- Đầu ra tuyến tính: Đầu ra của LM35 là tuyến tính với nhiệt độ đầu vào. Mỗi độ Celsius tăng tương ứng với 10mV tại chân ra.
- Điện áp đầu ra: LM35 cho ra điện áp tuyến tính, từ 0V đến Vref (điện áp cung cấp).

## Slide 10: 1. TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU LINH KIỆN
1.3. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN VÀ CÁC LINH KIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG
    Sơ đồ kết nối

## Slide 11: 2. MÔ TẢ PHẦN CỨNG BẰNG NGÔN NGỮ VHDL

## Slide 13: 3. KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Slide 18
THANK YOU !